## Slide 1: REDES MULTIPLEXADAS (CAN-BUS)

## Slide 2: Red Multiplexada
Consiste en controlar niveles de información que proceden de distintos caminos y hacerlos seguir por un camino único, de forma ordenada unos después de otros

## Slide 3: Red Multiplexada
El sistema de comunicación que utilizan las redes multiplexadas es el código binario.

## Slide 4: Código binario
Consiste en la representación de textos y códigos basados en 0 y 1. Se usa para comunicar sistemas electrónicos en el vehículo, como el CAN BUS.

## Slide 5: CAN-BUS
Es una red de centralitas unidas por un BUS de datos formados por dos cables de cobre trenzado, con una velocidad de transmisión alta (250 a 500 kbit/s)

## Slide 6: Función
Su función es el de intercomunicar todas las señales de los sensores con los módulos de control, para poder activar los actuadores.

## Slide 7: Objetivo
Reducción de costes
Menor peso y mayor espacio disponible
Mayor fiabilidad
Mayor velocidad y seguridad en el intercambio de información
Posibilidad de mayor número y complejidad de las funciones

## Slide 8: Componentes (CAN-BUS)
Sus principales componentes son:
  Controlador CAN
  Transceptor
  Cable de BUS
  Terminadores
  Elementos de cierre
  Gateway

## Slide 9: Controlador CAN
Va alojado en la centralita electrónica.

## Slide 10: Controlador CAN
Recibe la señal de los sensores a través del transceptor, la transforma para que puedan ser leídas por las otras centralitas y así pueden activar los actuadores.

## Slide 11: Transceptor
Esta situado entre los cables que forman la línea CAN-BUS y el controlador. Se sitúa en la UCE.

## Slide 12: Transceptor
Recibe los datos del controlador, las transforma y las devuelve al BUS
Recibe los datos del BUS, las transforma y las devuelve al controlador CAN
Condiciona los niveles de voltaje entre el controlador y el BUS

## Slide 13: Cable de BUS
La información se transmite a través de estos cables. Esta formado por dos cables trenzados y es la unión entre centralitas.

## Slide 14: Cable de BUS
El cable de alta tensión se denomina H (High) y el de baja L (Low). El cable L produce una señal de voltaje invertido respecto el cable H para evitar interferencias electromagnéticas.

## Slide 15: Terminadores o elementos de cierre
Son unas resistencias colocadas en los extremos de la línea CAN, y permiten adaptar la funcionalidad en relación a la longitud.

## Slide 16: Gateway
Es el intermediario entre las diferentes líneas de CAN
Gateway Peugeot

## Slide 17: Sinóptico con gateway

## Slide 18: Funcionamiento
Los sensores envían una señal al transceptor a través de la red CAN. Éste, recibe dicha señal, la envía al controlador que generará una orden y la devolverá al transceptor.
Can-Bus en una motocicleta

## Slide 19: Funcionamiento
El transceptor se encargará de devolver la señal al bus de datos. Que de esta forma llegará a las UCE’s.

## Slide 20: Funcionamiento
Todas la UCE’s recibirán la señal, pero sólo leeran las señales que tengan programadas.

## Slide 21: Funcionamiento
Así, cuando una UCE recibe una señal, la cual, está programada para leer, activará el actuador predeterminado para esa señal o grupo de señales.

## Slide 22: Videos Comprobación Can Bus
Video de comprobación de una red CAN
  Video comprobación linea CAN BUS con exotest

## Slide 23: Conclusión
El CAN-BUS ha sido un gran avance para la automoción.
Fue el primer tipo de línea CAN por eso, hemos decidido centrarnos en este tipo.

## Slide 24: Créditos:
Los vehículos utilizados han sido:
  Seat ibiza 1.9 tdi
  Peugeot 307 hdi
Màquina de diagnosis Exotest.
Osciloscopio digital TDS 200 Hameg.
Documentación internet y libro Edebe de Sistemas Auxilares.

## Slide 25: Créditos:
Trabajo realizado por:
  Pau Velasco Garrofé
  Ferran Pérez Galindo0
  Colaboradores:
  Joan Prat Moncholi
  Guillem Valls Martínez
  Profesor: Alberto Gómez. ( 2940)