## Slide 1: Anexo 1: Mantenimiento del Alternador
IES Miquel Biada
Equipo A
194blada

## Slide 2
Comprobaciones sobre el vehiculo
Comprobaciones de piezas y conjuntos

## Slide 3
Rotor
Estator
Tapas soporte y escobillas
Puente Rectificador
Diodos
Menú

## Slide 4: Comprobaciones en el vehículo.
Comprobación de la corriente de excitación: Colocar la pinza amperimétrica sobre el cable de excitación y acelerar el motor hasta las 2000 RPM; el multímetro debe marcar entre 3 y 7 amperios.
Continuación

## Slide 5: Comprobaciones en el vehículo.
Comprobación de la tensión de rizado: ajustamos el multímetro para medir corrientes alternas, escala de voltaje. Conectaremos la punta roja de pruebas a la salida del alternador B+ y la negra a una buena masa. Las lecturas superiores a 0,5 voltios indican que los diodos están en mal estado.
Continuación
Anterior

## Slide 6: Comprobaciones en el vehículo.
Corriente de fuga de alternador: ajustaremos el mutímetro en la posición amperios con el motor parado y la batería desconectada. Intercalar el multímetro entre el borne B+ y el terminal de conexión. La corriente de fuga debe ser como máximo de 2 mA , aunque normalmente es de 0,5mA.
Selección
Anterior

## Slide 7: Comprobaciones del rotor.
Visuales y mecánicas: Al verifica el rotor se observará que las muñequillas del eje y los colectores de flujo se encuentran en buen estado. Si la superficie de los anillos tuviera señales de chisporroteo, desgaste excesivo o aspecto rugoso, se procedería a su mecanizado en el torno. La excentricidad máxima no debe sobrepasar los 0,05 mm y el diámetro no debe de ser inferior al indicado por el fabricante.
Continuación

## Slide 8: Comprobaciones del rotor.
Eléctricas: Esta comprobación la realizaremos utilizando una lámpara serie de 15 W a 220 V, o un comprobador de aislamiento. Para comprobar la resistència entre anillos rozantes, utilizaremos un multímetro o un ohmímetro.
Si la lectura obtenida es menor que la requerida, existe un cortocircuito entre espiras, en caso contrario, hay una conexión defectuosa en el interior del rotor o una soldadura deficiente en los anillos rozantes.
Selección
Anterior

## Slide 9: Comprobaciones del estátor.
Visuales y mecánicas: comprobaremos el buen estado del conjunto formado por el cuerpo del estátor y las bobinas inducidas. Los arrollamientos se deben encontrar en buen estado, sin presentar deformaciones.
Continuación

## Slide 10: Comprobaciones del estátor.
Eléctricas: para esta comprobación se utiliza una lámpara de 15 W a 220 V o un comprobador de aislamiento.
Comprobación de la resistencia entre fases: La resistencia entre fases es muy pequeña del orden de 0,18 a 0,35 Ω.
Selección
Anterior

## Slide 11: Comprobaciones de los diodos.
Los diodos se comprueban de forma sencilla por medio de un multímetro con función propia para los diodos o con función continuidad con señal acústica. Para comprobar un diodo, comprobamos el sentido del mismo y con las puntas del multimetro comprobamos que la direccion de la corriente es la deseada.
Selección

## Slide 12: Comprobaciones del puente rectificador.
Conectaremos el borne positivo de la fuente de alimentación a cada una de las conexiones para los terminales de las bobinas inducidas y la lámpara de pruebas al borne negativo. Con la lámpara de pruebas, hacer contacto en la salida común de los diodos auxiliares. La lámpara debe encenderse.
Selección

## Slide 13: Comprobación de las tapas soporte y escobillas .
Comprobar el estado y el engrase de los rodamientos, que deben girar suavemente, sin saltos y sin juego axial.
Las escobillas suelen desgastarse poco. Si alcanza una longitud inferior a 10 mm deberá sustituirse el portaescobillas. Comprobar que las escobillas se asienten perfectamente sobre los anillos rozantes y que se deslizan bien por el alojamiento del portaescobillas.
Selección