## Slide 1: Anexo 2: Mantenimiento del motor de arranque
IES Miquel Biada
Equipo A
194blada

## Slide 2
Comprobaciones del motor de arranque
Mantenimiento del motor de arranque

## Slide 3
Comprobación del inducido
Comprobación de la carcasa y las bobinas inductoras
Comprobación de la continuidad y la resistencia de las inductoras
Comprobación del contactor
Comprobación del conjunto piñón
Comprobación de los soportes del lado colector y del lado de accionamiento
Comprobación del aislamiento del arrollamiento inductor
Comprobación de las resistencias y sus arrollamientos
Menú

## Slide 4: Comprobación del inducido.
Visuales: Las muñequillas deben presentar buen aspecto. El estriado del eje o de los dientes del piñón deben de estar limpio.
Mecánicas: Colocaremos el inducido apoyando el eje sobre dos calzos en V. aplicaremos la punta de un comparador al núcleo de chapas y al colector. La excentricidad máxima no debe sobrepasar la indicada por el fabricante.
Continuación

## Slide 5: Comprobación del inducido.
Eléctricas:
- prueba de cortocircuito: Haremos girar el mismo colocando la lámina metálica sobre la superficie de las láminas del núcleo.
- prueba de continuidad: Seleccionaremos la escala de resistencia en el polímetro, disponiendo las puntas de pruebas sobre dos delgas continuas. En cada medición se pondrá de manifiesto un valor próximo a cero. Si en alguna medición se observa un valor muy elevado, el arrollamiento inducido está interrumpido.
Selección
Anterior

## Slide 6: Comprobación de la carcasa y las bobinas inductoras.
Visuales: Comprobaremos que no están partidos los puentes que unen a las bobinas entre si.
Mecánicas: Comprobaremos que están bien apretados los tornillos que fijan las expansiones polares y que el diámetro interior es el indicado por el fabricante.
Selección

## Slide 7: Comprobación de la continuidad y la resistencia de las inductoras.
Por medio de un polímetro, seleccionando la escala de resistencia, o de un óhmetro, comprobaremos la continuidad y resistencia de las bobinas inductoras, aplicando las puntas de prueba del instrumento de medida entre el borne de entrada y el extremo del conjunto inductor.
Selección

## Slide 8: Comprobación del aislamiento del arrollamiento inductor.
Aplicando los cables de prueba de un comprobador de aislamiento, uno sobre el terminal inductor y el otro sobre la carcasa , la lámpara debe permanecer apagada.
Selección

## Slide 9: Comprobación de los soportes de los soportes del lado colector y del lado accionamiento.
Comprobación del portaescobillas: No debe estar deformado y el deslizamiento de las escobillas debe de ser libre.
Comprobación de las escobillas: No deben de ser inferior al valor puesto por el fabricante y deben de ofrecer un buen asiento y no presentar desprendimientos.
Selección

## Slide 10: Comprobación de los soportes de los soportes del lado colector y del lado accionamiento.
Comprobación de la presión del muelle: Si la presión es elevada, el desgaste es grande. Si la presión es baja se produce un fuerte chisporroteo.
Selección
Anterior

## Slide 11: Comprobación del conjunto piñón.
Los dientes no deberán presentar deformaciones, ni desgastes en sus frentes o superficies de trabajo. Se comprobará que la rueda gira libremente y que no quede bloqueada en sentido de giro.
Selección

## Slide 12: Comprobación del contactor .
Prueba de eficacia: Introduciendo manualmente el núcleo del contactor hasta el final de su recorrido, comprobar que la lámpara en serie enciende.
Selección

## Slide 13: Comprobación de las resistencias de sus arrollamientos .
Se efectuará la medición por medio de un volt-amperímetro. Aplicando una tensión de 6 V entre el borne 50 y masa, comprobamos el consumo del arrollamiento de retención. Entre el borne 50 y MOT, se comprueba el consumo del arrollamiento de lanzamiento. Estos valores deben de encontrarse dentro de los indicados por el fabricante.
Selección

## Slide 14: Mantenimiento del motor de arranque.
Las comprobaciones serán:
- Comprobaremos las tuercas de fijación de los terminales, que estén bien apretadas.
- Limpiar la zona donde están las escobillas para que no se introduzca suciedad.
- Comprobar la longitud de las escobillas y sustituirlas en caso necesario.
- comprobar que los muelles se mueven libremente.
- La superficie del colector debe de estar limpia.
- Comprobar el aislamiento de las escobillas.
Selección